## Slide 1: Строительство и модернизация портов и терминалов России Тенденции, проекты, перспективы .
Александр Головизнин
ООО «Морстройтехнология»

## Slide 3: Динамика портовой перевалки в 2021-2023 гг
Chart: Общая динамика перевавлки в портах РФ по бассейнам, млн тонн
| 2021 | 2022 | 2023
Азово-Черноморский | 256.7538 | 263.6344 | 290.3018
Арктический | 97.5912 | 100.2178 | 99.5247
Балтийский | 252.8381 | 245.5494 | 250.7698
Дальневосточный | 225.2055 | 228.8784 | 237.7001
Каспийский | 2.8214 | 3.2267 | 4.8456
Chart: Общие объемы перевалки по портам РФ, млн тонн
| Новороссийск | Усть-Луга | Восточный | Приморск | Мурманск | БП Санкт-Петербург | Тамань | Ванино | Владивосток | Сабетта | Находка | Прочие
2021 | 142.7761 | 109.2197 | 77.6873 | 52.9985 | 58.6941 | 53.0234 | 35.8201 | 35.3645 | 29.5707 | 36.9369 | 26.8255 | 176.2932
2022 | 147.4387 | 124.1 | 82.2766 | 57.1182 | 59.0567 | 38.7707 | 42.7991 | 37.6252 | 32.2183 | 28.3912 | 25.8044 | 165.9076
2023 | 161.3634 | 114.7001 | 86.5131 | 63.0829 | 60.7786 | 49.6249 | 40.4947 | 34.9515 | 33.5941 | 27.849 | 26.8995 | 183.2902
Chart: Объемы перевалки по видам грузов в портах РФ, млн тонн
| нефть | уголь, кокс | нефтепродукты | зерно | грузы в контейнерах | хим. и мин. удобрения | сжиженный газ | черные металлы | руда | прочие
2021 | 238.1267 | 202.7208 | 146.6545 | 42.3697 | 61.2026 | 19.2877 | 32.3457 | 29 | 11.948 | 51.5533
2022 | 256.0142 | 206.5162 | 138.6763 | 45.2747 | 45.3245 | 24.1552 | 35.1906 | 24.467 | 12.6582 | 53.2298
2023 | 272.2196 | 205.6398 | 122.3666 | 69.9752 | 50.0891 | 36.7247 | 34.0613 | 21.3401 | 9.7728 | 60.9532
835
842
883

## Slide 4: Уголь. Структура грузопотока по бассейнам в 2021 – 2023 годах
В 2023 году растет грузопоток через Дальний Восток, Арктический и Балтийский бассейны. Порты РФ Азово-Черноморского бассейна теряют грузооборот и 4% доли грузооборота.
Доля дальневосточного бассейна выросла до 54%
Объемы перевалки российского угля по бассейнам, млн. т
Бассейн | 2021 | 2022 | 2023 | Динамика в 2023/2022, %
Азово-Черноморский | 34,2 | 41,0 | 32,8 | -20%
Арктический | 14,0 | 14,6 | 17,4 | 19%
Балтийский | 47,3 | 42,8 | 44,5 | 4%
Дальневосточный | 107,3 | 108,1 | 110,9 | 3%
Каспийский | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -
Chart: Доля перевалки угля по бассейнам
| 2021 | 2022 | 2023
Азово-Черноморский | 34212.8 | 40955.9 | 32755.1
Арктический | 13950.9 | 14600.1 | 17401.6
Балтийский | 47280.1 | 42827.3 | 44520
Дальневосточный | 107277 | 108073.6 | 110948.5
Каспийский | 0 | 59.3 | 14.6
Notes: Данные: Морцентр-ТЭК

## Slide 5: Уголь. Крупнейшие стивидоры в 2023 году
Стивидорная компания | Объемы перевалки, тыс. т |  | Изменение | 
 | 2022 | 2023 | в % | в тыс. т
ООО "ОТЭКО-Портсервис" | 30 008 | 25 137 | -16% | -4 871
АО "Восточный порт" | 25 554 | 24 200 | -5% | -1 354
АО "Ростерминалуголь" | 21 582 | 20 000 | -7% | -1 581
АО "Дальтрансуголь" | 17 047 | 15 843 | -7% | -1 205
АО "Мурманский МТП" | 12 575 | 15 799 | 26% | 3 225
ООО "Угольный Морской Порт Шахтерск" | 10 615 | 13 138 | 24% | 2 523
АО "ВТУ" | 12 256 | 11 562 | -6% | -694
ООО "Ультрамар" | 3 898 | 10 150 | 160% | 6 252
ООО "Порт Вера" | 6 299 | 7 353 | 17% | 1 053
АО "Находкинский МТП" | 6 185 | 6 559 | 6% | 374
Прочие | 60 497 | 55 898 | -8% | -4 599
Итого | 206 516 | 205 640 | 0% | -876
Топ-10 стивидоров РФ по объемам перевалки угля в 2023 году
В 2023 году грузооборот угля в портах РФ остался на уровне 2022 г и составил 205,6 млн т.
Крупнейшим стивидором в стране по объемам перевалки угля остается ООО «ОТЭКО-Портсервис».
Перевалка в АЧБ сокращается, в том числе за счет бойкота грузоотправителями высоких ставок ОТЭКО (-20%, 8,2 млн т), в других бассейнах – растет.
Chart: Структура перевалки угля в портах РФ по бассейнам, в млн т
| 2022 | 2023
Азово-Черноморский | 40955.9 | 32755.1
Арктический | 14600.1 | 17401.6
Балтийский | 42827.3 | 44520
Дальневосточный | 108073.6 | 110948.5
Каспийский | 59.3 | 14.6
Notes: Данные Портстат

## Slide 6: Проекты угольных терминалов в Приморье
Проекты нового строительства и масштабного расширения
Проект | Порт | Мощность, млн т
ООО "Морской порт "Суходол" | Владивосток | 12,0
ООО "Морской порт "Суходол", полное развитие | Владивосток | 20,0
ООО "Порт Вера" | Владивосток | 20,0
ООО «Морской порт «Коулстар», 1 очередь | Восточный | 1,5
ООО «Морской порт «Коулстар», полное развитие | Восточный | 17,0
АО «Восточный Порт» | Восточный | 40,8
ООО "Владимиро-Александровский морской терминал" | Находка | 12,0
«Архивные» проекты
Проект | Порт | Мощность, млн т
АО "Открытый порт Находка" (проект "Север") | Восточный | 6 / 12 / 20
ООО "Терминал А" | Восточный | 6 - 15
ООО "Тихоокеанский балкерный терминал" | Посьет | 10 / 15
ООО «Морской порт «Коулстар», порт "Аврора" | Владивосток | 25,0
ООО МП «Суходол»
ООО «Порт Вера»
ООО «ВАМТ»
АО «Восточный порт»
ООО «МП «Коулстар», 1 очередь
Notes: В Дальневосточном бассейне планируется завершить сразу три проекта. В их число входят специализированный угольный перегрузочный комплекс общего пользования в районе мыса Открытый, Приморский край (увеличение мощности на 1,55 млн тонн) и новый специализированный порт в бухте Суходол мощностью 6 млн тонн. Помимо этого, планируется завершить реконструкцию гидротехнических сооружений причалов №34 и №35 в акватории морского порта Восточный (0,5 млн тонн).
ООО «Морской порт «Коулстар» арендовала земельный участок площадью 469 689 м² в устье реки Хмыловка (Приморский край, г. Находка, п. Врангель) у АО «ВНХК», которое на 100% принадлежит «Роснефти».

## Slide 7: Терминал ООО «Морской порт «Суходол» (Приморский край)
Планируемая мощность угольного терминала составит 12 млн тонн в год с возможным увеличением до 20 млн тонн в год.
Расчетное судно-балкер – до 120 тыс.тонн
Площадь комплекса – 170 га
Характеристика складов хранения угля – 7 829 м
Параметры крытого склада:
объем хранения – 1500 тыс.тонн
количество марок хранения угля – 18 ед.
Поэтапно вводятся в эксплуатацию элементы инфраструктуры терминала.
Завершение строительства планируется в середине 2024 г.
Ситуационный план размещения терминала

## Slide 8: Проекты угольных терминалов в Хабаровском крае
Проект | Порт | Мощность, млн т
АО «Дальтрансуголь» (СУЭК), расширение | Ванино | 16
АО «Ванинотрансуголь», 2 очередь – 2025 г | Ванино | 12
ООО «Дальневосточный Ванинский порт»* | Ванино, мыс Бурный | 15
Проекты нового строительства и масштабного расширения
Проект | Порт | Мощность, млн т
ООО «Порт Дальний» | Совгавань | 30
ООО «Компания Ремсталь» | Совгавань | 9
ООО НПП "Экомортех" | Ванино (мыс Чум) | 10
АО «Прайм»* | Ванино | 16
«Архивные» проекты
АО "Прайм"
АО «Ванинотрансуголь», 2 очередь
АО «Дальтрансуголь», расширение
ООО «Дальневосточный
Ванинский порт»
*Связан с проектом ж.д. Элегест-Кызыл-Курагино, строительство которой отложено до 2026 года.
*Строительство приостановлено, поскольку РЖД не подтвердило инвестору объемы вывоза.
Notes: В Дальневосточном бассейне планируется завершить сразу три проекта. В их число входят специализированный угольный перегрузочный комплекс общего пользования в районе мыса Открытый, Приморский край (увеличение мощности на 1,55 млн тонн) и новый специализированный порт в бухте Суходол мощностью 6 млн тонн. Помимо этого, планируется завершить реконструкцию гидротехнических сооружений причалов №34 и №35 в акватории морского порта Восточный (0,5 млн тонн).
ООО «Морской порт «Коулстар» арендовала земельный участок площадью 469 689 м² в устье реки Хмыловка (Приморский край, г. Находка, п. Врангель) у АО «ВНХК», которое на 100% принадлежит «Роснефти».

## Slide 9: Расширение АО «Дальтрансуголь» (Ванино)
3-я очередь расширения
Завершается строительство железнодорожной инфраструктуры, что позволит увеличить мощность с текущих 24 млн т/год до 33 млн т/год:
Выполнены работы по укладке новых (9,2 км) и капитальному ремонту существующих железнодорожных путей (4,2 км),
Выполнены работы по установке водопропускных труб, путепровода и системы снабжения воздухом
Помимо реконструкции железнодорожной инфраструктуры предполагается:
Строительство здания вагоноопрокидывателя на 3 вагона;
Установка новых конвейерных линий и модернизация существующих;
Монтаж нового стакер-реклаймера с подмашинными путями;
Расширение угольных складов.
По завершении этапа планируется довести мощность терминала до 40 млн т/год.

## Slide 10: Угольный морской терминал «Порт Эльга»
Схема строительства железной дороги Эльга – Чумикан (Источник: «РБК»)
Планы ООО «Эльгауголь» по добыче угля на 2023 год – 45 млн. т;
Длина ж/д ветки составит 531 км, а с учетом разъездов и станций — 626 км;
Пройдена экологическая экспертиза ПД терминала – 07.07.2023
Планируемая мощность порта – 30 млн т;
Порт расположится в районе мыса Манорский и сможет принимать до 4 судов одновременно (2 причала для судов дедвейтом до 55 тыс. т и 2 причала для судов дедвейтом до 85 тыс. т).
Планируемые сроки завершения строительства ж.д. и порта – 2025 год;
Период безледовой навигации в районе Чумикана составляет 2-3 месяца;
Готовность свайных работ на причале - 100%, бетонных -90%;
Планируется принять тестовый балкер в 2024 г.
Строительство порта
Строительство Тихоокеанской железной дороги

## Slide 11: Угольные мощности в Азово-Черноморском бассейне
В Азово-Черноморском бассейне единственным крупным игроком остается «ОТЭКО» с мощностями на уровне 60 млн тонн.
Терминал продолжает развиваться и наращивать мощности, в том числе за счет увеличения количества и модернизации технологического оборудования.
При этом пиковый грузооборот терминала пришелся на 2022 г и составил 30 млн тонн.
В конце 2023 - начале 2024 производители бойкотируют терминал «ОТЭКО» из-за завышенных ставок на перевалку.
Погрузка угля на экспорт через порты Азово-Черноморского бассейна в 1-м квартале 2024 упала на 58,3%, сократившись на 4,7 млн тонн.
На фоне этого ОАО РЖД вновь предлагает ввести на железных дорогах договоры типа «ship-or-pay».
Таманский терминал навалочных грузов «ОТЭКО»

## Slide 12: Перспективы развития угольных терминалов на Севере и Северо-Западе России
Порт | Проект | Прирост мощностей, млн т
Усть-Луга | ООО "Луга Порт" («Новотранс Актив») | 16
Приморск | ООО "Приморский УПК« ??? | 20
Мурманск | ООО «Морской торговый порт «Лавна» | 18
Мурманск | АО «ММТП» | -
В 2019 году инициировано большое количество проектов по перевалке угля, в 2020-2021 годах они были приостановлены;
Во 2-м квартале 2022 года вырос спрос на перевалку угля, с углем начал работать терминал «Ультрамар» в Усть-Луге;
С августа 2022 года ЕС отказывается от российского угля, грузовая база для российских терминалов под вопросом.
Схема угольного терминала «Лугапорт»
Перечень актуальных проектов угольных терминалов на севере и северо-западе
ООО «Морской торговый порт «Лавна»
Договор «take-or-pay» между ООО «МТП «Лавна» и АО «ЦРПИ» с плановым объёмом перевалки 18 млн т/год;
Запуск движения по ж.д. планируется в декабре 2023 года. За год надо построить 49 км железной дороги, мост через Тулому;
Общая готовность проекта – 68% (Июль 2023 года);
Ежегодная провозная способность подходов к Мурманску к 2025 году– 45 млн т.
АО «ММТП»
Проект дозагрузки судов на рейде.
Моделирование угольного терминала «Лавна»

## Slide 13: Терминал Ультрамар
Планируется увеличение мощностей на 13 млн т к 2024;
Заявленная мощность – 25 млн т.
Объемы перевалки за 2023 составили 16 млн т;
Установлены пылезащитные экраны и системы орошения;
Объём инвестиций на развитие терминала в 2024 г - 30 млрд руб;
План по перевалке на 2024 г - 30 млн т.
Правительством выделены 2 новых участка для развития терминала
Терминал задумывался как специализированный комплекс для удобрений, но начинает тяготеть к углю:
Chart: Структура грузооборота ООО "Ультрамар", тыс. т
| 2021 | 2022 | 2023
руда | 648.8 | 1753 | 596.2
уголь, кокс | 0 | 3897.8 | 10149.8
хим. и мин. удобрения | 857.9 | 7342.9 | 9668.5
черные металлы | 156.5 | 496.9 | 0

## Slide 14: МТП «Лавна» (Мурманск)
ООО «Морской торговый порт «Лавна»
Заключен обязывающий договор по перевалке угольной продукции на принципах «take-or-pay» между ООО «Морской торговый порт «Лавна» и АО «ЦРПИ» с плановым объёмом перевалки 18 млн тонн угля в год.
Ожидаемые поставщики угля:
Группа «Сибантрацит»;
АО «Стройсервис»;
TELF AG;
EP Resources AG.
Запуск движения по ж.д. по мосту через Тулому произведен в декабре 2023 года.
Завершены пусконаладочные работы стакера-реклаймера.
Ежегодная провозная способность подходов к Мурманску к 2025 году– 45 млн т.
Запуск запланирован на Август 2024 г.

## Slide 15: Ход реализации проектов угольных терминалов в арктических регионах
Северная Звезда
Самый прозрачный проект в плане хода реализации
Схема угольного терминала проекта Северная звезда, источник – Portnews.ru
Реализуется проект нефтеналивного терминала «Восток Ойл»;
Актуальная информация о развитии «угольной» части проекта отсутствует.
Бухта Север
Чайка
Завершено строительство причальной стенки первой очереди грузового причала длиной 129,4 метра, к 2025 г он будет удлинён до 300 м;
Предполагается использование судопогрузочной машины радиально-телескопического типа производительностью 3 тыс. т/час;
В Марте 2023 получено положительное заключение на проведение дноуглубительных работ в рамках строительства акватории грузового причала и канала морского угольного терминала, срок реализации – 2035 г;
Осуществляется проектирование обогатительной фабрики;
Завершено строительство вахтового посёлка на 600 человек;
Идет подготовка к строительству двух теплоэлектростанций.
Актуальная информация о ходе реализации проекта отсутствует.
Notes: По всем проектам остается открытым вопрос обеспечения флотом.

## Slide 16: Минеральные удобрения. Динамика перевалки в портах РФ 2011-2023 год
55%
54%
57%
60%
64%
17%
19%
21%
19%
18%
17%
За 12 лет грузооборот удобрений в портах РФ вырос на 193%;
Балтийский бассейн: +331% за 12 лет;
Дальневосточный бассейн: -84% за 12 лет;
Арктический бассейн: +32% за 12 лет.
Порт | Бассейн | 2023 | Динамика в 2023/2022, %
Большой порт Санкт-Петербург | Балтийский | 15 656 | 183%
Усть-Луга | Балтийский | 13 714 | 16%
Мурманск | Арктический | 2 756 | 4%
Туапсе | Азово-Черноморский | 1 710 | 15%
Новороссийск | Азово-Черноморский | 1 525 | -11%
Кавказ | Азово-Черноморский | 637 | 178%
Выборг | Балтийский | 273 | 22%
Ростов-на-Дону | Азово-Черноморский | 179 | -16%
Прочие |  | 274 | 13%
Всего |  | 36 725 | 52%
Объемы перевалки удобрений в портах РФ в 2023 году, тыс. т

## Slide 17: Минеральные удобрения. Новые игроки на Северо-Западе
Ключевой тренд – использование универсальных технологий перевалки, к которым можно быстро адаптировать терминалы:
За последние 2 года:
Начали перевалку удобрений «Феникс» (Бронка), «Терминал МРП», «ПКТ», «НЕВА-Металл», «МП СПб»;
«Петролеспорт» сместил фокус с контейнеров на минеральные удобрения;
Территория «БСМЗ» переоборудована под перевалку минеральных удобрений, продолжается реконструкция.
В ноябре 2023 ГК Global Ports и «Фосагро» заключили пятилетнее соглашение на перевалку через Петролеспорт и ПКТ в спецконтейнерах. Объемы – от 3 млн т
Использование специализированных контейнеров в Бронке;
ГК «Global Ports» закупила 4 тыс. специализированных контейнеров для минеральных удобрений. Заключены контракты на транспортировку через порт СПб с «ФосАгро» и «Еврохим»;
Балтийский судомеханический завод осуществляет перевалку из хопперов и полувагонов, груженых мягкими многоразовыми контейнерами «МК-14».

## Slide 18: Универсальные технологии перевалки
Источник: arivapak.com

## Slide 19: Проекты терминалов для перевалки удобрений
Инвестор / проект | Порт | Мощность (прирост мощности), млн т | Грузо­отправители | Дедвейт макс. судна, тыс. т
ООО «Ультрамар» | Усть-Луга | 17,3 - 2 этап | Акрон, ФосАгро, Уралхим | 120
ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ЕвроХим) | Усть-Луга | 7 | ЕвроХим | 120
ПАО «Тольяттиазот» | Тамань | 2+3(аммиак+карбамид) | Тольяттиазот | 35
ООО "Мурманский балкерный терминал" (реконструкция) | Мурманск | 1,5-2,0 | ЕвроХим | 60
ООО "Морской терминал ТУЛОМА" | Мурманск | 6 | ФосАгро | 80
Терминал «для перевалки белорусских грузов» | Мурманск | 25 | Беларуськалий и пр. | н.д.
ООО «ОТЭКО-Портсервис» | Тамань | 5 | н.д. | 100
АО "Балтийский Балкерный терминал" (Уралкалий) | БП Санкт-Петербург | 3 | Уралкалий | 50
ОАО «Балтийский Судомеханический Завод» | БП Санкт-Петербург | 7 | Беларуськалий и пр. | 50
ООО «Приморский универсально-перегру­зочный комплекс» | Приморск | 7 | н.д. | 100
ООО «Туапсинский балкерный терминал» (ЕвроХим) (модернизация) | Туапсе | н.д. | ЕвроХим | 50
ПАО «НМТП» | Новороссийск | 5,5 | н.д. | 70
Проекты терминалов для перевалки удобрений
Notes: УЛКТ и «Бронка» с ПМЭФ также частично заточены под удобрения.

## Slide 20: Терминал мин. Удобрений «ОТЭКО» в порту Тамань
ОТЭКО продолжает строительство терминала в порту Тамань заявленной мощностью 5 млн тонн.
Строительство склада минеральных удобрений терминала «ОТЭКО»
Готовность склада минеральных удобрений к апрелю 2024 года достигла 60%;
Вместимость склада составит до 300 тыс. тонн;
Склад будет оборудован двумя полупортальными реклаймерами, которые обеспечат выгрузку из склада по конвейерам на судно;
Склад разделен на 10 секций вместимостью 30 тыс. тонн каждая;
Рассчитан на перевалку 7 различных видов минеральных удобрений;
Максимальный дедвейт судов составит 120 тыс. тонн;
Терминал будет оборудован двумя стациями разгрузки вагонов вместимостью по 4 вагона каждая.

## Slide 21: Терминал «ЕвроХим» в Усть-Луге
Мощность: 7,0 млн т удобрений
Дедвейт судов – до 120 тыс. т
3 причала длиной 725 м
Количество единовременно разгружаемых вагонов – 8
Вместимость склада 510 тыс. т
Ввод первой очереди – 2025 г
Проходят общественные обсуждения по строительству причала №4
Notes: Президентом РФ подписан Федеральный закон о внесении поправок в Водный кодекс РФ – поправки, разрешающие проблему строительства складов для хранения агрохимикатов на расстоянии до 500 м, но не ближе 50м от уреза воды в морских портах.
Разрешительные документы – проект прошел Экологическую и Главгосэкспертизу, получено разрешение на строительство причалов №1-2, а также береговых объектов;
Получены ТУ РЖД на обеспечение пропускной способности путей общего пользования
Подписан инвестиционный договор с ОАО «РЖД»
Подписан договор с Ленэнерго по обеспечению терминала энергетической мощностью в размере 8 МВт в соответствии с проектом;
В рамках государственно-частного партнерства с ФГУП «Росморпорт» согласовываются инвестиционно-подрядные условия на выполнения дноуглубительных работ в акватории;
Подписано соглашение с компанией Новатэк по строительству внутрипортовой дороги (совместное решение о со-финансировании Новатэк – Новотранс – ЕвроХим) с двухуровневой развязкой над железнодорожными путями терминала

## Slide 22: Терминал ПАО «Тольяттиазот»
ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) – одно из крупнейших предприятий химической промышленности России, входящее в тройку основных производителей аммиака в стране и в десятку мировых лидеров.
На данный момент компания реализует проект строительства терминала по перевалке аммиака и карбамида в порту Тамань.
Грузооборот терминала составит:
Аммиак – 2 млн т в год;
Карбамид – 3 млн т в год.
19 сентября 2022 года проект успешно прошел общественные слушания. Запуск комплекса предполагается в 3 этапа. Объем инвестиций составит 40 млрд рублей.
Порт Тамань
19.09.2022 – успешно пройдены общественные слушания
конец 2023 года – запуск 1 Этапа
2025 год – выход на полную мощность
Полная мощность терминала
Аммиак
2 млн т/год
Карбамид
3 млн т/год

## Slide 23: Зерно. Объемы перевалки в портах РФ
Перевалка зерна в портах Каспийского и Балтийского бассейна
Chart: Перевалка зерна в портах АЧБ, тыс. т
| Феодосия | Темрюк | Таганрог | Севастополь | Ейск | Керчь | Туапсе | Тамань | Азов | Ростов-на-Дону | Кавказ | Новороссийск
2021 | 100.1 | 158.8 | 993.9 | 204.5 | 1388.3 | 223.4 | 1116 | 2984 | 6369.5 | 6475.2 | 5370.7 | 14007.4
2022 | 90.7 | 147.6 | 565 | 1281.4 | 921 | 429.4 | 935.4 | 3479.7 | 5434.1 | 6465.3 | 6681.3 | 14965.7
2023 | 337.5 | 659.5 | 1218 | 1436.9 | 1521.9 | 1681.1 | 2402.5 | 4591.7 | 8210.5 | 9185.7 | 10969.8 | 22906.2
Бассейн | Порт | 2021 | 2022 | 2023 | Динамика к 2022
Балтийский | Калининград | 1 086 | 2 004 | 1 789 | -11%
Балтийский | Высоцк | 0 | 0 | 627 | -
Балтийский | БП Санкт-Петербург | 117 | 91 | 95 | 5%
Каспийский | Астрахань | 756 | 702 | 1 767 | 152%
Каспийский | Махачкала | 183 | 226 | 485 | 115%
Каспийский | Оля | 258 | 226 | 435 | 93%
Доля трех крупнейших портов АЧБ – Новороссийск, Кавказ, Ростов-на-Дону составляет 60% от общих объемов по РФ.
Доля портов Каспийского и Балтийского бассейна составляют по 4%.
Транзит через зарубежные Балтийские порты также вырос с 1 560 тыс. т до 3 080 тыс. т (197,5%)
Евросоюз планирует повысить тарифы на импорт зерновых из России и Белоруссии, что может оказать негативное влияние на темпы роста, в особенности в Балтийском бассейне.

## Slide 24: Зерновой терминал ООО «Порт Высоцкий»
В сентябре 2023 открыт Высоцкий зерновой терминал
Два причала общей длиной 550 м;
Две судопогрузочные машины;
15 силосов общим объемом до 240 тыс. тонн;
Станция разгрузки вагонов.
Глубина акватории порта - 12,7 м;
Вместимость ж.д фронта - 68 вагонов
Проектная мощность терминала составляет 4 млн. тонн
К концу года планируется выйти на перевалку 1 млн. тонн

## Slide 25: Доли ключевых портов РФ во внешнеэкономическом грузообороте – по груженым контейнерам
Ключевые порты обслуживают 96% импортно-экспортного грузопотока в морских портах
В период 2010-2022 годов доля БП Санкт-Петербург сокращается. За 2022 год сокращение резко ускорилось в связи с введенными санкциями и продолжилось в 2023 г.
Доля портов дальневосточного бассейна выросла в 2010-2023 годах с 16% до 51%. Это происходит за счет развития логистики, которое позволяет увеличить хинтерленд дальневосточных портов и включить в него регионы Сибири и Урала, которые ранее получали грузы через Балтийский бассейн. В 2023 году доля увеличилась до 51
Доля порта Новороссийск выросла с 13% до 24%
50%
29%
51%
Notes: Изменилась роль ключевых портов в обслуживании внешнеэкономических грузопотоков. Если раньше большая часть груза проходила через Балтику….и тому были исторические причины… то теперь увеличилась доля дальневосточных портов.

## Slide 26: Контейнерооборот в первом квартале 2024
Общий контейнерооборот портов РФ вырос на 17% к аналогичному периоду 2023 г до 1,34 млн TEU.
Порты Балтийского бассейна нарастили перевалку контейнеров в первом квартале 2024 года в 2 раза с 207 до 409 тыс. TEU.
Оборот Азово-Черноморского бассейна вырос на 7% до 278 тыс. TEU.
Контейнерооборот прочих бассейнов снизился: Дальневосточный -3,5%, Арктический -7%, Каспийский -33%.
Терминал ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
Импорт – 575,4 тыс. TEU (+24%)
Экспорт – 490,6 тыс. TEU (+17%)
Каботаж – 265,2 тыс. TEU (+14%)
Транзит – 12,5 тыс. TEU (-60%)
По сети РЖД перевозки контейнеров выросли на 11,4% было перевезено 1,93 млн. TEU.
Внутренние перевозки – 355,3 тыс.TEU (+14%)
Экспорт – 383,5 тыс.TEU (+6%)
Транзит – 241,2 тыс.TEU (+28%)
Импорт - 398,9 тыс. TEU (-0,6%).
Основные драйверы роста: зерно - рост в 1,5 раза, химические и минеральные удобрения - рост в 1,8 раза.

## Slide 27: Контейнеры на Северо-Западе помесячно
Chart: Динамика перевалки контейнеров по месяцам на С-З
| 44562 | 44593 | 44621 | 44652 | 44682 | 44713 | 44743 | 44774 | 44805 | 44835 | 44866 | 44896 | 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383
ООО "Моби Дик" | 54 | 53 | 0 | 5 | 112 | 48 | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 1073 | 3159 | 3250 | 1577 | 1678 | 2133 | 2387 | 2153 | 3342 | 3730 | 5072
ОАО "Архангельский МТП" | 2496 | 3255 | 3023 | 4415 | 1868 | 1095 | 2509 | 3009 | 1316 | 3978 | 1944 | 2363 | 2127 | 3612 | 3613 | 2973 | 628 | 2140 | 2177 | 1682 | 1538 | 1366 | 1364 | 2434 | 1903 | 2817 | 2920 | 2342
ЗАО "АРКТИК-КОНСАЛТИНГ-СЕРВИС" | 144 | 166 | 446 | 335 | 563 | 117 | 577 | 530 | 518 | 772 | 202 | 407 | 57 | 315 | 304 | 251 | 379 | 227 | 636 | 1147 | 1496 | 838 | 759 | 324 | 168 | 73 | 269 | 284
ООО "Терминал Святого Петра" | 1376 | 769 | 818 | 1386 | 1654 | 1728 | 2126 | 1806 | 1974 | 3066 | 3610 | 2154 | 1906 | 1874 | 2566 | 2246 | 1240 | 2068 | 1992 | 934 | 1054 | 1420 | 770 | 1998 | 1962 | 1376 | 1882 | 1068
ООО "МГС-Терминал" | 360 | 628 | 372 | 104 | 324 | 430 | 226 | 536 | 588 | 306 | 712 | 414 | 796 | 1020 | 810 | 370 | 734 | 352 | 550 | 814 | 334 | 674 | 534 | 698 | 778 | 894 | 978 | 878
АО "Мурманский МТП" | 2 | 11 | 24 | 143 | 71 | 15 | 112 | 56 | 33 | 28 | 38 | 3 | 25 | 0 | 20 | 2 | 4 | 1 | 47 | 27 | 53 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0
АО "Морской порт Санкт-Петербург" | 114 | 186 | 164 | 92 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" | 52744 | 56950 | 40235 | 30858 | 34341 | 22711 | 30499 | 26265 | 19696 | 33725 | 32472 | 39322 | 38029 | 41669 | 50727 | 51612 | 59597 | 45382 | 47099 | 45121 | 41999 | 44144 | 44943 | 48359 | 40721 | 56081 | 44843 | 44030
АО "Петролеспорт" | 32410 | 32948 | 16360 | 29135 | 7608 | 5395 | 1961 | 296 | 2128 | 1186 | 9 | 3352 | 3029 | 2962 | 3279 | 9307 | 15300 | 12482 | 13453 | 17817 | 20918 | 18555 | 21516 | 26404 | 21517 | 23378 | 24825 | 29235
АО "Первый контейнерный терминал" | 53976 | 49277 | 26555 | 35889 | 24821 | 13946 | 6929 | 1360 | 1141 | 1200 | 720 | 524 | 0 | 356 | 5271 | 5976 | 5695 | 9948 | 5755 | 14124 | 13580 | 16188 | 16697 | 18614 | 22489 | 24293 | 26113 | 14420
ООО "Балтийская стивидорная компания" | 15698 | 19075 | 16130 | 5953 | 3923 | 347 | 2111 | 1914 | 954 | 3973 | 3038 | 3487 | 3579 | 5923 | 8177 | 8386 | 10635 | 8325 | 12961 | 14245 | 11978 | 11179 | 12457 | 16481 | 9177 | 15186 | 15907 | 15040
ООО "Феникс" | 13549 | 13830 | 8244 | 813 | 4484 | 1434 | 1258 | 1750 | 0 | 3232 | 3389 | 4962 | 3052 | 5214 | 11611 | 16914 | 12015 | 9785 | 8366 | 7736 | 8017 | 4739 | 6195 | 12760 | 5696 | 12541 | 9484 | 12915

## Slide 28: Трансформация контейнерного рынка РФ -Балтика
Большинство терминалов Санкт-Петербурга строилось под фидеры Maersk – 3,5 тыс. TEU
ММПК «Бронка» и «Усть-Лужский контейнерный терминал» были рассчитаны на больший флот
При организации прямых судоходных линий на Китай и Индию возможность принимать крупный флот востребована
«Бронка» выиграла от возможности обслуживать суда емкостью 4,8 тыс. TEU
Профицит контейнерных мощностей на Балтике сформировался до 2022 г
Контейнеровоз «Flying Fish», севший на мель у ММПК «Бронка»

## Slide 29: Трансформация контейнерного рынка РФ –Азово-Черноморский бассейн
Новороссийск имеет возможности принимать океанские контейнеровозы, но…
После строительства причала 38А появилась возможность приема судов океанского класса – 10 тыс. TEU
После сворачивания сервисов мировых контейнерных перевозчиков потребность в приеме Deep Sea исчезла. Консолидировать такую судовую партию ни в импорте ни в экспорте не возможно
Возможность работать с мелкими фидерными судами через порты Турции и Египта не стимулируют открытие прямой линии на Китай и Индию.
Причал №38А контейнерного терминала НУТЭП

## Slide 30: Трансформация контейнерного рынка РФ –Дальний Восток
Владивосток растет и развивается
Проблем с пропускной способностью портов ДВ не было даже в пиковый период осени 2022 г;
К переполнению портовых складских площадок привели проблемы с вывозом по ЖД;
Переход на мелкий флот также не повлиял критически на общую пропускную способность.
Продолжается интенсивное развитие терминалов во Владивостоке и в Восточном
Контейнерный терминал ПАО «ВМТП»

## Slide 31: ООО «Восточная стивидорная компания» ВСК (Восточный)
С сентября 2022 г. Global Ports реализует проект по расширению ВСК за счет развития прилегающих к ней земельных участков общей площадью 47 га.
К середине 2030-х годов планируется нарастить пропускную способность с текущих 700 тыс. TEU до 1,7 млн TEU в год.
Идет активная модернизация мощностей и закупка оборудования:
Расширен ЖГФ в тылу причалов №7-8
Закуплены STS, которые увеличат пропускную способность причальной стенки до 1,1 млн TEU в год.
В 2023 введены в эксплуатацию два Liebherr LHM 550, шесть RMG и три RTG, четыре ричстакера.
В 2022-2023 годах перенаправлено с северо-западных терминалов на ВСК свыше 25 единиц портовой техники.
Терминал ООО «ВСК»

## Slide 32: Контейнерный хаб на Шри-Ланке
Мощность терминала – минимум 10 млн TEU;
Вместимость судов – до 20 тыс. TEU на линии Шри-Ланка – Бендер-Аббас;
ГК «Дело» также рассматривает строительство хабов в Африке - Египте, Эфиопии Танзании. (по данным «Интерфакс»)
«По отдельному поручению мы активно прорабатываем строительство контейнерного хаба на Шри-Ланке. Это серьезные планы по возможному строительству нового портового терминала по перевозке, по трансшипменту контейнеров на Шри-Ланке. Думаю, возможно привлечение партнеров из DP World и AD Ports»
«Мы считаем, что Шри-Ланка может стать транспортным хабом для международной торговли, трансшипмента. Проект, который мы рассматриваем, связан не только с взаимной торговлей между странами, но и с дополнительными возможностями для транзитной перевалки грузов»
«Хотим ни много ни мало, попытаться повторить успех Сингапура или Гонконга»
Источники: Интерфакс, ТАСС, Коммерсантъ
Шри-Ланка
Бендер-Аббас
Танзания
Египет

## Slide 33: Динамика экспорта и перевалки СУГ
*Объемы экспорта приведены по данным «Петромаркет», «Рейтер», trademap и ж.д. статистики
Chart: Динамика экспорта СУГ, тыс. т
| 2021 | 2022 | 2023
Россия | 3976 | 3450 | 3578
Казахстан | 1903 | 1311 | 798
2022
2023
Снижение доли Европы в основном за счет Финляндии - с 216 до 8 тыс. т
Экспорт СУГ из Казахстана в Турцию также растет – с 182 до 247 тыс. т
Общие объемы Казахстана падают за счет периодического ввода ограничительных мер на экспорт СУГ
Chart: Перевалка СУГ в портах РФ, тыс. т
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
ООО «Портэнерго» | 2119.6 | 1018.9 | 596.1 | 846.5 | 898.4
Таманское управление Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» | 0 | 0 | 16.5 | 128.2 | 275.9
АО "Таманьнефтегаз" | 389.8 | 296.4 | 302 | 313.1 | 229.4
ООО "Мактрен-Нафта" | 411.3 | 254 | 239.6 | 144.2 | 115.1
ООО "ТЭС-Терминал-1" | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 13.5
АЧБ
801
550
558
588
634
Стивидор | Q1 2023 | Q1 2024 | 23/22
ООО «Портэнерго» | 232,7 | 132,9 | -42,9%
Таманское управление АЧБ ФГУП «Росморпорт» | 24,7 | 33,0 | 33,6%
АО "Таманьнефтегаз" | 40,7 | 0,0 | -
ООО "Мактрен-Нафта" | нд. | 60,7 | -
ООО "ТЭС-Терминал-1" | 2,4 | 4,0 | 66,7%
Всего | 300,5 | 230,6 | -23,3%
Перевалка в первом квартале 2024

## Slide 34: Проекты развития терминалов СУГ в Балтийском бассейне
ООО «Портэнерго»
ООО «РусХимАльянс»
Завершение комплекса перевалки изопентана мощностью 400 тыс. т/год
Перспективы перепрофилирования
Комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в порту Усть-Луга
Производство:
19 млрд куб м товарного газа (С1)
13 млн т СПГ (С1), до 3,8 млн т этановой фракции (С2)
до 2,4 млн т СУГ (С3-С4)
0,2 млн т пентан-гексановой фракции (С5+).

## Slide 35: Проекты развития терминалов СУГ в Азово-Черноморском бассейне
ЗАО «Таманьнефтегаз» (ОТЭКО)
ООО «Мактрен-Нафта»
ЗАО «Таманьнефтегаз» (ОТЭКО)
ООО «Мактрен-Нафта»
Увеличение мощностей на 2,5 млн т
Реконструкция причала № 4
Увеличение дедвейта судов с 24 до 54 тыс. т
Строительство сливной эстакады
Планируемые сроки реализации – перенесены
Разработан проект нового причала под судно 7,5 тыс. т
Разработан проект расширения ж.д. путей (250 цистерн)
Резервуары СУГ
ЗАО «Таманьнефтегаз»

## Slide 36: Проекты терминалов СУГ на Дальнем Востоке
ООО «Восток ЛПГ»
ООО «Морской Порт Валентина»
ООО «Компания Ремсталь»
Планируемый грузооборот – 1 млн. т/год
Использование выносных причальных устройств (ВПУ)
Емкость резервуарного парка 27 тыс. м3
Положительное заключение ГГЭ (январь 2022 года)
В составе завода по сжижению природного газа
Планируемый грузооборот – 1 млн. т/год
Емкость резервуарного парка 14 тыс. м3
Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2027 год
Планируемый грузооборот – 1 млн. т/год
Емкость резервуарного парка 8,3 тыс. м3
Планируемый срок ввода – 3 кв. 2025 года
ООО «Восток ЛПГ»
ООО «Морской Порт Валентина»
ООО «Компания Ремсталь»
ООО «Морской Порт «Суходол»
Планируемый грузооборот – 1,5 млн. т/год
Строительство не начато.
ООО «Морской Порт «Суходол»
Notes: ООО «Морской Порт «Суходол»
Железнодорожный Грузовой Фронт (ЖГФ) Терминала СУГ и Терминала метанола располагаются на одной территориальной площадке. ЖГФ Терминала СУГ представляет собой сливную эстакаду на один разгрузочный ж/д. путь. Разгрузочная эстакада СУГ располагается параллельно разгрузочной эстакаде метанола. На разгрузочном пути СУГ могут быть размещены до 18 ж/д вагонов. Сливная эстакада оборудована устройствами верхнего слива (стояками верхнего слива) в количестве 18 единиц. Производительность одного стояка слива составляет 40 м3/ч.

## Slide 37: Комплекс железорудных грузов на НСРЗ
На территории «Новороссийского судоремонтного завода» планируется строительство комплекса по перевалке ЖРС.
Планируется строительство глубоководного причала для приема судов класса Capesize
Груз | I этап | II этап (полное развитие)
Окатыши | 4 млн. т | 4 млн. т
ЖРК | 2 млн. т | 2 млн. т
ГБЖ | - | 4 млн. т
Чугун и черные металлы | - | 2 млн. т
Срок завершения | 2025-2026 | 2025-2026 (при условии модернизации ж. д.)

## Slide 38: Глиноземный завод и терминал Русал
ОК «Русал» намерена построить в Усть-Луге глиноземный завод и морской терминал.
Первая очередь – 2028 г – 2,4 млн. тонн
Вторая очередь – 2032 г – 4,8 млн. тонн
Размер инвестиций – 400 млрд. руб.
Помимо этого компания рассматривает возможность строительства терминала на Дальнем Востоке в акватории бухты Ванино .
Для отгрузки готовой продукции и приема глинозема с китайского завода Hebei Wenfeng New Materials Co, в котором недавно приобрел долю в 30%.

## Slide 39: Универсальный торговый терминал LUGAPORT в морском порту Усть-Луга ГК «Новотранс»
В конце 2023 г. введен в эксплуатацию первый этап строительства.
В 2024 г начата перевалка угля.
Завершение строительства терминала запланировано на 2025 год.
Общий объём инвестиций увеличился с 46,5 млрд до 90 млрд рублей.
Основные характеристики комплекса по перевалке навалочных и генеральных грузов:
Схема размещения Универсального терминала LUGAPORT
Длина причального фронта — 1464 м;
Осадка судов — 15,5 м;
Грузооборот — 16 млн т в год;
Объем единовременного хранения — 1,26 млн т;
Мощность приема вагонов в сутки — 750 ед.

## Slide 40: Приморский УПК
Заявленный срок запуска – 2030 г.
Максимальный дедвейт балкеров – 100 тыс. т, максимальная осадка – 14,5 м.
Длина причального фронта контейнерного терминала – 860 м, 4 причала, осадка судов до 16 м.
На данный момент строительные работы не ведутся.
Моделирование приморского УПК
Генеральные грузы – 1 этап - 3,0 млн т , 2 этап - 5,0 млн т;
Зерно – 5,0 млн т;
Навалочные грузы – 1 этап - 40,4 млн т, в т.ч. мин. удобрения – 5 млн. т;
Контейнеры – 1 этап - 14,6 млн т, 2 этап - 27,6 млн т;
Наливные грузы – 18,6 млн – 2024 г.
СРВ.
Комплекс затарки контейнеров.
Схема расположения

## Slide 41: Терминал «Ворота Арктики» Мурманск
В Апреле 2024 между Мурманской областью и ООО «Морской терминал «Ворота Арктики» подписано соглашение о строительстве.
Многофункциональный комплекс по перевалке минеральных удобрений, нефтепродуктов, а также контейнерных и иных грузов.
Совокупная мощность – 20-25 млн тонн.
Срок ввода – 2028 г.

## Slide 42: Новые проекты на ПМЭФ
Компания «Евросиб» совместно с правительством Архангельской области и «Сбером» подписали соглашение о строительстве в регионе нового глубоководного района морского порта.
Участниками соглашения создана рабочая группа, которая рассматривает вопросы площади, наполнения, а также проектирования будущего порта.
Стивидорный холдинг «Глобал Портс» и Правительство Ленинградской области подписали соглашение о развитии транспортной инфраструктуры в порту Усть-Луга.
Предусмотрено поэтапное развитие мощностей «УЛКТ» для увеличения перевалки контейнерных, генеральных и навалочных грузов за счет строительства второй и третьей очередей терминала совокупной мощностью до 25 млн тонн.
Ввод мощностей к 2033 г.
Ранее холдинг начал переваливать в тестовом режиме по прямому варианту аммиачную селитру.
Подписано соглашение о развитии мощностей ММПК «Бронка»
Планируется строительство тылового морского терминала
Предусматривается перевалка контейнерных, навалочных и генеральных грузов на автомобильный и железнодорожный транспорт