## Slide 1
Бункерный рынок в регионе Балтийского и Северного морей. Кратко- и среднесрочный прогноз
Анатолий Белов
Санкт Петербург, 19.06.2014

## Slide 2: Суть вопроса Зоны контроля выбросов
    Более жесткие нормы в зонах контроля выбросов (Emission Control Areas)
      Северное Море
      Балтийское Море
      Пролив Ла-Манш
      Побережье США и Канады
    Сокращение сернистых соединений в выбросах:
      ECA: к 2015 году с 1% до 0.1%
      Во всем мире (план): к 2020 (2025) с 3.5% до 0.5%
    Также обсуждается дата введения ограничения выбросов азотистых соединений
Мазут как топливо обеспечивающее 90% сегодняшнего морского транспорта не отвечает новым нормам
Источник: внутренняя информация Bomin

## Slide 3: Три основных решения вопроса для судовладельцев: МГО, СПГ и газоочистка
Природный газ охлажденный до -160° C, температура при которой газ становится жидким
Нефтепродукт с низким содержанием серы (<0.1%)
Скраббер: стационарная установка для очистки выхлопных газов от серы
Сжиженный Природный Газ (LNG)
Морское Дизельное Топливо (MGO)
Тяжелый Мазут + Газоочистка (Скраббер)
Решение всех вопросов связанных с экологией надолго вперед
Возможное значительное удешевление стоимости топлива
Значительные первичные инвестиции связанные со строительством новых или переоборудованием имеющихся судов
Недостаточно ликвидный рынок СПГ и отсутствие действующей инфраструктуры снабжения
Относительно небольшие первичные инвестиции
Действующие логистика и инфраструктура, отработанные каналы поставок
Значительное удорожание операционных расходов (разница в цене с мазутом мин. 250 долларов за тонну)
Необходимые дополнительные инвестиции в будущем (для снижения выбросов NOx)
Наличие действующей инфраструктуры поставок топлива
Относительно невысокая цена топлива, привычные риски
Значительные первичные инвестиции связанные с приобретением и установкой оборудования (2–6 млн. евро)
Значительное количество открытых вопросов: большой вес оборудования, утилизация отходов, дополнительные операционные и т.д.
Источник: внутренняя информация Bomin

## Slide 4: Факторы влияния и тенденции в развитии рынка бункеровки СПГ
СПГ – самое чистое ископаемое топливо, но его массовое использование ожидается к концу текущего десятилентия
Улучшение ликвидности на глобальных рынках СПГ ожидается не ранее 2018 года
«Малая инфраструктура» СПГ в Европе развивается скромными темпами
Из-за значительных первичных инвестиций внедрение СПГ как топлива целесообразно только при строительстве новых судов
Сегодняшнее состояние судоходного бизнеса ограничивает потенциал судовладельцев к обновлению флота
The LNG bunker demand trend by example of one of regions of Baltic Sea
Источник: внутренняя информация Bomin

## Slide 5: Некоторые элементы существующей и планируемой инфраструктуры СПГ в Северо-Западной Европе
- Действующие крупные терминалы СПГ
- Планируемые / строящиеся крупные терминалы СПГ
- Действующие малые терминалы СПГ
- Планируемые малые терминалы СПГ
- Планируемые терминалы СПГ Bomin Linde LNG (малые)
- Действующие заводы СПГ (Skangass)
Действующие терминалы СПГ:
Isle of Grain – 1,000,000 cbm, Grain LNG
Zeebrugge – 380,000 cbm, Fluxis LNG
Gate - 540,000 cbm, Gasunie+Vopak
Nynashamn - 20,000 cbm, Linde AG
Lysekil (to be completed 2014) – 30,000 cbm
Планируемые / строящиеся терминалы СПГ:
Tallinn – 20,000 – 90,000 cbm, Elering AS
Paldiski – 90,000 - 180,000cbm, Balti Gaas AS
Klaipeda – 160,000 cbm, Klaipedos Nafta
Swinoujscie – 320,000 cbm, Polski LNG
Turku – 30,000 cbm, Gasum
Inkoo or Porvoo – 150,000 cbm, Gasum
Действующие заводы СПГ:
Risavika – 300 kt p.a., Skangass
Kaliningrad – 200 kt p.a., Gazprom
Планируемые заводы СПГ:
East Gulf of Finland - 10,000 kt p.a., Gazprom
Планируемые терминалы СПГ Bomin Linde LNG::
Hamburg
Bremerhaven
Rotterdam
Источник: внутренняя информация Bomin

## Slide 6: Три основных решения вопроса для судовладельцев: МГО, СПГ и газоочистка
Нефтепродукт с низким содержанием серы (<0.1%)
Скраббер: стационарная установка для очистки выхлопных газов от серы
Морское Дизельное Топливо (MGO)
Тяжелый Мазут + Газоочистка (Скраббер)
Природный газ охлажденный до -160° C, температура при которой газ становится жидким
Сжиженный Природный Газ (LNG)
Решение всех вопросов связанных с экологией надолго вперед
Возможное значительное удешевление стоимости топлива
Значительные первичные инвестиции связанные со строительством новых или переоборудованием имеющихся судов
Недостаточно ликвидный рынок СПГ и отсутствие действующей инфраструктуры снабжения
Относительно небольшие первичные инвестиции
Действующие логистика и инфраструктура, отработанные каналы поставок
Значительное удорожание операционных расходов (разница в цене с мазутом мин. 250 долларов за тонну)
Необходимые дополнительные инвестиции в будущем (для снижения выбросов NOx)
Наличие действующей инфраструктуры поставок топлива
Относительно невысокая цена топлива, привычные риски
Значительные первичные инвестиции связанные с приобретением и установкой оборудования (2–6 млн. евро)
Значительное количество открытых вопросов: большой вес оборудования, утилизация отходов, дополнительные операционные и т.д.
Источник: внутренняя информация Bomin

## Slide 7: Перспектива газоочистки в Северо-Западной Европе
Около 1 млн тонн в год или 3,5% рынка – токов прогноз потребления высокосернистого мазута в комбинации со скрабберами в Европе в перспективе от 1 до 3 лет.
Скраббер – экономически эффективное решение для судов не старше 15 лет и проводящих в зонах контроля выбросов минимум 75% времени
На сегодняшний день установлено 20 скрабберов, еще 65 строятся и будут установлены в ближайшее время
Остаются вопросы в связи с экологической эффективностью скрабберов открытого цикла
Аналитики предполагают рост количества скрабберов в долгосрочной перспективе, а с ним и увеличение потребления высокосернистого мазута в зонах контроля за выбросами
Источник: внутренняя информация Bomin

## Slide 8: Три основных решения вопроса для судовладельцев: МГО, СПГ и газоочистка
Нефтепродукт с низким содержанием серы (<0.1%)
Морское Дизельное Топливо (MGO)
Относительно небольшие первичные инвестиции
Действующие логистика и инфраструктура, отработанные каналы поставок
Значительное удорожание операционных расходов (разница в цене с мазутом мин. 250 долларов за тонну)
Необходимые дополнительные инвестиции в будущем (для снижения выбросов NOx)
Скраббер: стационарная установка для очистки выхлопных газов от серы
Тяжелый Мазут + Газоочистка (Скраббер)
Наличие действующей инфраструктуры поставок топлива
Относительно невысокая цена топлива, привычные риски
Значительные первичные инвестиции связанные с приобретением и установкой оборудования (2–6 млн. евро)
Значительное количество открытых вопросов: большой вес оборудования, утилизация отходов, дополнительные операционные и т.д.
Источник: внутренняя информация Bomin

## Slide 9: Бнкерный рынок С.З. Европы сегодня и прогноз на 2015 год
Chart: Рынок сегодня (‘000 mts)
| LSFO ('000 mts) | HSFO ('000 mts) | MGO ('000 mts) | MDO ('000 mts)
Total NW Europe Market (28,1 mta) | 9950 | 15343 | 3389 | 270
Chart: Рынок после 2015 года (‘000 mts)
| LSFO | HSFO | MGO | MDO
Total NW Europe Market after 2015 | 16338 | 12614
Source: Bomin internal data
Минимум 90% потребляемого сегодня малосернистого мазута будет замещено более легким топливом (в основном дизельные фракции)
МДО (спецификация DMB) предлагаемый с дисконтом к обычному морскому газойлю будет пользоваться повышенным спросом.
Ожидается возникновение ограниченного рынка продукта с содержанием серы 0.1%, в остальном соответствующего мазутным стандартам.
Chart: 
| Estonia | Russian Baltic | German BS | Sweden W | Denmark | German NS | Holland | Belgium
HSFO | 76.4 | 585 | 81 | 667.5 | 123.3 | 882.2 | 9313.7 | 4554
MGO/MDO | 332.6 | 2455 | 279 | 1287.5 | 241.7 | 779.8 | 4098.3 | 2466

## Slide 10: Вопросы качества стоят остро как для судовладельцев так и для поставщиков
Characteristic | Units | Limits | DMA | DMB | RMA | RMB | RMG380
Density at 15°C | kg/m³ | max | 890.0 | 900.0 | 920.0 | 960 | 991
Viscosity at 40°C | mm2/s | min | 1,50 | - | - |  | 
Viscosity at 40°C | mm2/s | max | 6.0 | 11.0 | 10 | 30 | 380
Flash Point | °C | min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Pour Point (upper) |  |  |  |  |  |  | 
Winter Quality | °C | max | -6 | 0 | 0 | 0 | 30
Summer Quality | °C | max | 0 | 6 | 6 | 6 | 30
Cloud Point | °C | max | - | - | - | - | -
Sulphur | % (m/m) | max | 1,50 | 2.00 | 2.00 | 3,5 | 4,5
Cetane Index | - | min | 40 | 35 | - | - | -
Calculated Carbon Aromaticity Index (CCAI) | - | max | - | - | 850 | 860 | 870
Carbon residue on 10% (V/V) | % (m/m) | max | 0.30 | - | - | - | -
Carbon residue | % (m/m) | max | - | 0.30 | 2,5 | 10 | 18
Ash | % (m/m) | max | 0.01 | 0.01 | 0,04 | 0,1 | 0,15
Appearance | - | - | C & B | 6 |  | - | -
Total sediment, existent | % (m/m) | max | - | 0.10 | 0.10 | 0,1 | 0,1
Water | % (V/V) | max | - | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5
Vanadium | mg/kg | max | - | - | 50 | 150 | 350
Aluminium plus silicon | mg/kg | max | - | - | 25 | 40 | 60
Used lubricating oil (ULO) |  |  |  |  |  |  | 
Zinc | mg/kg | max | - | - | 15 | 15 | 15
Phosphorus | mg/kg | max | - | - | 15 | 15 | 15
Calcium | mg/kg | max | - | - | 30 | 30 | 30
Практически все судовые двигатели пригодны для сжигания дизельного топлива, важно его правильно подготовить
Аспекты связанные с вязкозтью и смазывающими свойствами топлива, а также момент переключения с тяжелого на легкое топливо вызывают основные вопросы
Отсутствие отдельного достаточного объема для отдельного хранения дизельного топлива также может ослажнить эксплуатацию в зоне ECA
Активно ведется поиск решений в части блендирования и понижения стоимости дизельного топлива
При смешении тяжелых и легких фракций нефтепродуктов могут возникнуть осложнения связанные со стабильностью смеси
Также проблемы могут возникнуть при использования в смеси «необычных» компонентов

## Slide 11: Глобальный торговый баланс и потенциальный спрос на дизельное топливо на бункерных рынках Северо-Западной Европы
Глобальный рынок дизельных продуктов (дизель и газойль) – 1,3 млрд тонн в год, торговый баланс позитивен (+26 million mt ) и продолжает расти
В Европейский рынок дефицитен по дизельному топливу (-45 million mt), значительные объемы импортируются в регион крупными трейдерами
Рынок бункеровки Северо-Западной Европы может вырасти на 10 млн тонн в краткосрочной перспективе (дефицит вырастет до 55 млн тонн после 2015 года)
Самый крупный позитивный дизельный баланс (+50 млн тонн) наблюдается в России и странах СНГ и этот регион наиболее вероятный источник насыщения Европейского дефицита.
Ожидается повышенное давление на разницу в цене между (спрэд) между газйлем и дизельным топливом
В целом баланс дизельного топлива позитивен, что не предполагает глобальных сдвигов, однако ситуация на региональных рынков может измениться, следуя новому соотношению спроса и предложения морскго топлива на местах
Chart: NWE markets distillate demand in “000 mt (75% LSFO replaced)
| 2012 | 2015
NWE markets distillate demand (75% LSFO replacement) | 3593 | 13494.25
F o r e c a s t
Источник: WoodMakenzie, внутренняя информация Bomin

## Slide 12: Прогноз использования различных видов морского топлива на глобальном рынке.
В среднесрочной перспективе глобальный рынок бункерного топливо не претерпит серьезных изменений, но к 2020/2025 ожидается серьезный сдвиг
Источник: DNV repoort Shipping 2020

## Slide 13: Выводы
Ожидания связанные с использованием СПГ как судового топлива пока не оправдываются
Внедрение технологий газоочистки окажет маргинальное влияние на рынок бункеровки в Северо-Западной Европе
Основной выбор судовладельцев на ближайшую перспективу – переход на легкое (дизельное) топливо с низким содержанием серы
Производители и поставщики в Европе оптимизируют цену путем блендирования дизельного топлива с более тяжелыми фракциями, но о серьезных дисконтах к газойлю пока никто не объявлял
Морской транспорт в Северо-Западной Европе станет более дорогим и менее конкурентноспособным
В глобальной перспективе бункерный рынок остается «мазутным» на ближайшие 5 или 10 лет, но более далекие прогнозы делать сложно

## Slide 14
•
Боминфлот снабжает своих клиентов во всех стратегических портах мира
Боминфлот – глобальная сеть бункерных компаний со штаб-квартирой в Гамбурге

## Slide 15
Pärnu mnt.21, 10141 Tallinn, Estonia
Tel. +372 6811550 Fax +372 6811551
E-mail abelov@bominflot.ee
Bomin webpage: www.bomin.com
Mabanaft AG webpage: www.mabanaft.de
Marquard & Bahls AG webpage: www.mbholding.de
Спасибо за внимание!