## Slide 1: Опыт контроля топлива на соответствие требованиям Приложения VI к МАРПОЛ для зоны ECA VIII Всероссийский Форум «Современное состояние и перспективы российского рынка бункеровки судов».
Александр Бедай
Veritas Petroleum Services

## Slide 2: DNVPS - VPS
Объединение DNV и GL
15 июля 2014 года:
DNV Petroleum Services – Veritas Petroleum Services

## Slide 3: Veritas Petroleum Services

## Slide 4: http://www.v-p-s.com/index.html

## Slide 5: Пересмотренное Приложение VI к МАРПОЛ 73/78
Содержание серы в топливе, используемом в ECA,
не должно превышать:
0,10 % с 1 января 2015 года.
ECA – Балтийское и Северное моря, Английский канал,
200-мильная зона у побережья США и Канады,
Пуэрто-Рико и Виргинские острова США

## Slide 6: Гибридное топливо – марки по ISO
ISO 8217: 2010/2012
DMB | RMB 30 | RMD 80
CEPSA MDO | BOMIN | HDME 50
NESTE MDO | ATLANTIC GULF | SHELL ULSFO
BP MDO |  | LUKOIL ECO MARINE
 |  | GAZPROM
 |  | STENA OIL
 |  | CALTEX
 |  | CHEMOIL (HOUSTON)

## Slide 7: Проба MARPOL
Резолюция Комитета IMO по защите морской среды IMO MEPC.182(59)
”2009 GUIDELINES FOR THE SAMPLING OF FUEL OIL FOR DETERMINATION OF COMPLIANCE WITH REVISED MARPOL ANNEX VI”.
  В соответствии с этой резолюцией проба должна быть отобрана у приемного фланца судового топливопровода методом непрерывного капания с помощью ручного или автоматического пробоотборника в течение всего времени бункеровки.
  Отбор конвенционных проб из расходных танков

## Slide 8: Процедура проверки проб MARPOL

## Slide 9: Процедура проверки проб MARPOL
Аккредитованная лаборатория (ISO 17025) должна записать номер пломбы и данные на этикетке бутылки. Проба отвергается, если пломба вскрыта.
Если S ≤ 0,10 %, топливо отвечает требованиям MARPOL
Если S > 0,10 % +0,59R, топливо не отвечает требованиям MARPOL. Дополнительные проверки не проводятся.

## Slide 10: Процедура перехода на малосернистое топливо
В BDN должно быть указано точное значение содержания серы.
Если S > 0,10 %, то процедура перехода на малосернистое топливо не будет выполнена, и в районе ECA судно будет использовать топливо, несоответствующее требованиям конвенции.

## Slide 11: Проверки в российских портах
В портах, входящих в состав Администрации морских портов Балтийского моря, будут выборочно брать пробы топлива на предмет содержания серы.

## Slide 12: Европейское агентство по безопасности на море
Европейское агентство по безопасности на море (European Maritime Safety Agency) выполнило 1458 проверок в период с 01 января до середины апреля 2015.
6% проверенных судов не выполнили требования ECA.

## Slide 13: Исполнительное Решение Еврокомиссии (EU) 2015/253
Государства-члены должны выполнять проверку судовых журналов и BDN не менее 10 % всех судов, заходящих в порты Государств-членов
С 1 января 2016 года, содержание серы в судовом топливе должно быть проверено путем отбора проб или анализа, или того и другого.
Эти проверки выполняются на не менее чем:
(a) 40 % судов, указанных в пункте 1, в Государствах-членах, находящихся полностью в SECA. (b) 30% судов в Государствах-членах, частично граничащих с SECA; (c) 20% судов в Государствах-членах, не граничащих с SECA

## Slide 14: Проверки в Швеции
Транспортное Агенство Швеции планирует провести 400 детальных проверок судов в 2015 году. Уже проанализировано 120 проб. Пробы отбирались из судовой системы. 5 % проверенных проб не соответствовали требованиям ECA.
На входе в порт Гетеборг использовался газоанализатор
Большой разброс значений содержания серы среди судов, которые не соответствовали требованиям ECA.

## Slide 15: Наказания и штрафы
Германия: штраф до 50 000 Евро и тюрьма до пяти лет
Гонконг: штраф до 200 000 долларов и тюрьма до 6 месяцев

## Slide 16: Малосернистое топливо в Санкт-Петербурге в 2015 году
ULSFO – 283 пробы
214 проб – 0,04 % < S < 0,10 %
69 проб (24 %) - 0,11 % < S < 0,23 %
3,5 cSt < вязкость < 17,2 %
4 пробы - Al+Si > 15 ppm
9 проб – PP > 30⁰ C
DMA/DMB – 522 пробы
520 проб – 0,03 % < S < 0,10 %
2 пробы (0,4 %) - S = 0,11 %
207 проб – S < 0,03 %
90 проб - вязкость < 3 cSt

## Slide 17: Высокая температура застывания гибридного топлива

## Slide 18: Малосернистое топливо в Таллине в 2015 году
ULSFO – 54 пробы
40 проб – 0,04 % < S < 0,10 %
14 проб (26 %) - 0,11 % < S < 0,14 %
4,0 cSt < вязкость < 17,0 cSt
54 пробы - Al+Si < 15 ppm
3 пробы – TSP > 0,10 %
DMA/DMB – 53 пробы
3 пробы (5,70 %) - S > 0,11 %
53 пробы - вязкость >3 cSt

## Slide 19: Малосернистое топливо в Риге в 2015 году
ULSFO – 5 проб
все пробы – 0,03 % < S < 0,05 %
DMA/DMB – 51 проба
все пробы – 0,03 % < S < 0,10 %

## Slide 20: Спасибо за внимание! Alexander.Beday@v-p-s.com +7 (921) 952 13 66