## Slide 1: Технический регламент Таможенного союза 013/2011 в части судовых топлив
ОАО «ВНИИ НП»
Митусова Т.Н., д.т.н., профессор
Лобашова М.М., к.т.н.

## Slide 2: Требования к судовым топливам (Регламент Таможенного союза)
Показатель | Регламент Таможенного Союза действует с 31.12.2012
Массовая доля серы, не более, % | 
1,5 | С 01.01.2013
0,5 | С 01.01.2020
Температура вспышки в закрытом тигле, 0С, не ниже | 61

## Slide 3: Требования к мазутам (Регламент Таможенного союза)
Характеристика мазута | Единица измерения | Норма для флотского мазута | Норма для топочного мазута
Массовая доля серы, не более | % | 2,0 | 3,5
Температура вспышки в открытом тигле, не ниже | 0С | - | 90
Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже | 0С | 80 | -
Выход фракции, выкипающей до 3500С, не более | % об. | 17 (22 для РФ) | 17
Содержание сероводорода, не более | ppm | 10* | 10*
* - для РФ с 01.01.2015, для Р. Беларусь и Р. Казахстан – с 01.01.2017

## Slide 4
Технический регламент ТС распространяется
на выпускаемое в обращение и находящееся
в обращении на единой таможенной территории Таможенного союза топливо.
Выпуск в обращение – первичный переход паспортизированного топлива от изготовителя к потребителю
Обращение топлива на рынке – этапы движения топлива от изготовителя к потребителю, охватывающие все стадии, которые проходит паспортизированное топливо после выпуска его в обращение.
Стадии производства и применения в «оборот продукции» не входят.

## Slide 5: 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 33
В отношении продукции государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов осуществляется исключительно на стадии обращения продукции.

## Slide 6: Основные нормативные документы на выпуск остаточных судовых топлив
ГОСТ 32510-2013 «Топлива судовые», действует с 01.07.2014 г.
ТУ 38.1011314-2001 «Топливо судовое высоковязкое Э», действуют с 1990 г.

## Slide 7: Содержание серы в мазуте М-100 (2014 год)
Содержание серы, % | Тысяч тонн | %
1,0 | 5961,6 | 8,8
1,5 | 6749,9 | 10,0
2,0 | 4784,4 | 7,1
2,5 | 14016,4 | 20,8
3,0 | 26054,0 | 38,7
3,5 | 9813,1 | 14,6
Итого | 67379,4 | 100,0

## Slide 8: Содержание серы в мазуте М-40 (2014 год)
Содержание серы, % | Тысяч тонн | %
1,0 | 3938,4 | 82,3
1,5 | 804,7 | 16,8
2,0 | 42,6 | 0,9
Итого | 4785,7 | 100,0

## Slide 9
Производство флотского мазута Ф-5
в 2014 г.
Наименование завода | Тысяч тонн
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | 77,2

## Slide 10: Основные нормативные документы на выпуск дистиллятных судовых топлив
ГОСТ 32510-2013 «Топлива судовые», действует с 01.07.2014 г.
ТУ 38.101567-2014 «Топливо маловязкое судовое», действуют с 1987г.
ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное», действует с 01.07.2014 г.

## Slide 11
Объём производства топлива маловязкого судового
в 2013-2014 гг., тыс. тонн
Наименование заводов | 2013 | 2014
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» | 2608,0 | 2509,7
ОАО «АНК «Башнефть» | 81,2 | 295,7
ОАО «ЛУКОЙЛ» | 656,3 | 697,0
ОАО «Газпром нефть» | 1016,6 | 1179,8
ОАО «Газпром нефтехим Салават» | - | 63,3
ОАО «ТАИФ-НК» | - | 122,9
ЗАО «ФортеИнвест» – ОАО «Орскнефтеоргсинтез» | - | 162,2
ЗАО ННК – ОАО «Хабаровский НПЗ» | 1231,8 | 769,0
ООО «Яйский НПЗ» | - | 10,2
ЗАО «Антипинский НПЗ» | - | 860,5
ООО «Марийский НПЗ» | 6,9 | 157,0
ОАО «Новошахтинский ЗНП» | 412,9 | 886,4
ОАО «ТАНЕКО» | 1210,8 | 2603,4
ОАО «Ярославский НПЗ им. Менделеева | 58,5 | 153,1
ООО «Ильский НПЗ» | - | 919,2
Мини НПЗ | 724,9 | 790,3
Итого | 8007,9 | 12179,7

## Slide 12: Содержание серы в топливе маловязком судовом (2014 год)
Содержание серы, % | Тысяч тонн | %
0,5 | 5680,1 | 46,6
1,0 | 4134,2 | 34,0
1,5 | 2365,4 | 19,4
Итого | 12179,7 | 100,0

## Slide 13: О технологии получения топлива маловязкого судового
Топливо маловязкое судовое - это топливо, полученное из среднедистиллятных фракций прямой и вторичной перегонки нефти (легкие газойли каталитического крекинга, коксования, висбрекинга).
Не допускается вовлечение остаточных фракций переработки нефти, а также продуктов нефтехимического производства.

## Slide 14: Технический регламент Таможенного Союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012)
Пункт 3.8.3 При обращении отработанной продукции запрещается смешение её с нефтью (газовым конденсатом), бензином, керосином, топливом (дизельным, судовым, котельно-печным, мазутом) с целью получения топлива, предназначенного для энергетических установок
(допускается только по спец. разрешению)

## Slide 15: Сроки выпуска дизельного топлива с содержанием серы 350, 50 и 10 ppm
ДТ | 2014 | 2015 | 2016
К 3 | 350 ppm |  | 
К 4 | 50 ppm |  | 
К 5 | 10 ppm |  | 

## Slide 16: Производство дизельных топлив в зависимости от содержания серы
Содержание серы в дизельном топливе, % | % от общего объема производства |  |  |  |  | 
 | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. | 
0,5 | 2,1 |  | 16,1 |  | 1,6 | 
0,2-0,1 | 19,3 |  |  |  | 16,1 | 
0,05 | 29,4 |  | 1,5 |  | - | 
0,035 | 14,9 |  | 30,0 |  | 16,1 | 
0,005 | 9,4 | ∑34,3 | 10,3 | ∑52,4 | 8,1 | ∑66,2
0,001 | 24,9 |  | 42,1 |  | 58,1 | 

## Slide 17: Спасибо за внимание
Митусова Тамара Никитовна
Д.т.н., профессор
Заведующая отделом дизельных, судовых и
котельных топлив
Тел./факс (499) 763-55-96,
(495)787-4887 доб.1563
E-mail: vniinp.mitusova@mail.ru
mitusovatn@vniinp.ru